ВАГИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24.12.2013г.                            с.Вагино                                    № 43-133

Об утверждении генеральной схемы

cанитарной очистки территории

Вагинского сельсовета

Боготольского района

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с  Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с Федеральным законом от  24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах и  производства и потребления», с Федеральным законом от  30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Вагинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Вагинского сельсовета Боготольского района согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3.  Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Земля Боготольская».

Председатель Вагинского                                      Глава Вагинского                                                                          сельского Совета депутатов                                     сельсовета                                 _____________Т.Н.Марченко                                ______________В.П.Сибейко

Приложение

к решению Вагинского сельского

Совета депутатов от 24.12.2013 № 43-133

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  СХЕМА

санитарной очистки территории Вагинского сельсовета

Боготольского района

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Вагинского сельсовета разработана в соответствии со следующими документами и нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Сан Пин 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации . МКД 7-01.2003.Москва, 2003.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва. Стройиздат, 1980.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями: 
	Бытовые отходы-  отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.
	Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.
	Вторичные материальные - ресурсы (вторсырье) отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии. 
	Генеральная схемаочистки территории муниципального образования - муниципальный нормативный правовой акт (НПА), определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов. 
	Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду. 
	Использование отходов  - применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. 
	Коммунальные отходы - отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры. 
	Несанкционированные свалки - отходов территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. 
	Обезвреживание отходов  - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. 
	Обращение с отходами  - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 
	Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. 
	Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов. 
	Полигон захоронения отходов - комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов. 
	Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 
	Сбор отходов - любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов. 
	Свойства отходов - качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени. 
	Сортировка отходов - разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие. 
	Твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы не централизованной канализации и др.). 
	Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 
	Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  ВАГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная  схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Вагинского сельсовета, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Проблема обращения с ТБО является остро актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки, охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава (черные и цветные металлы, макулатура содержащие и текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.).

В среднем ежегодно каждый житель производит 200-250 кг ТБО. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, т.к. может привести к заболеваниям, к серьезному загрязнению окружающей среды (ОС). В то же самое время ТБО содержат ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также являются потенциальным энергетическим источником.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации поселения.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО «ВАГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Вагинский сельсовет расположен в Красноярском крае, Боготольском районе. Расстояние до районного центра г.Боготола – 25,3 км, до г.Красноярска – 251,3 км. Вагинский сельсовет расположен в северо-восточной части Боготольского района, на севере граничит с д.Н-Петровка (Чайковский сельсовет), с востока с д.Борцы, Ачинский район, с юга д.Гнетово, Критовский сельсовет запада п.Чайковский.

| Общая численность населения Вагинского сельсовета на 01.01.2013 года. | 1219 человек |
| --- | --- |

В состав муниципального образования «Вагинский сельсовет» входят 5 населенных пунктов : с.Вагино, д.Павловка, д.Ильинка, д.Дмитриевка, д.Коробейниково.

Административно – территориальное деление

| Населенные пункты | Население на 01.01.2013г. (чел.) |
| --- | --- |
| с.Вагино | 654 |
| д.Павловка | 106 |
| д.Ильинка | 178 |
| д.Дмитриевка | 129 |
| д.Коробейниково | 152 |
| ВСЕГО: | 1219 |

| Населенные пункты | Расчетные сроки ген.плана |
| --- | --- |
|  | Численность жителей (чел.) |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| с.Вагино | 652 | 650 | 648 | 646 | 644 |
| д.Павловка | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 |
| д.Ильинка | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 |
| д.Дмитриевка | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 |
| д.Коробейниково | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 |
| ВСЕГО: | 1209 | 1199 | 1189 | 1179 | 1169 |

Общая площадь муниципального образования на 01.01.2013г. – 42155 га. Земли сельскохозяйственного назначения  - 38043,86 га, в том числе: пашни – 16266,19 га, сенокосы – 3781,96 га, пастбища – 4615,78. Общая протяженность улиц  - 15,32 км. На территории сельсовета источников теплоснабжения  - 1 котельная. Протяженность водопроводной сети  - 5,8 км.

Учреждения, организации, находящиеся на территории сельского совета

| № п/п | Наименование организации, учреждения, предприятия | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Вагинского сельского совета | 1 |
| 2 | Магазины | 7 |
| 3 | РДК | 1 |
| 4 | Сельские клубы | 2 |
| 5 | ФАП | 2 |
| 6 | Амбулатория | 1 |
| 7 | Ветеринарный участок | 1 |
| 8 | Аптека | 1 |
| 9 | Филиал Сбербанка | 1 |
| 10 | Отделение почтовой связи | 1 |
| 11 | Школа | 1 |
| 12 | Библиотека | 2 |
| 13 | Детский сад | 1 |
| 14 | Крестьянско-фермерское хозяйство | 2 |
| 15 | Индивидуальных предпринимателей | 2 |

Планируемая экономическая политика Вагинского сельсовета согласуется с основными программными документами территориального развития Красноярского края и Боготольского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов. Значительное место в экономике поселения занимает жилищно-коммунальное хозяйство. Одной из основных проблем в жилищном секторе является наличие жилья, требующего капитального ремонта, а также наличие ветхого и аварийного жилищного фонда. Основными задачами благоустройства являются - реконструкция дорожной сети, а также систем освещения дорог, установка малых архитектурных форм, создание цветников, клумб, посадка саженцев, деревьев и кустарников, другие работы связанные с благоустройством.

3. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Вагинский сельсовет расположен в лесостепной зоне и относится к районам с континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет- 0,8°С, с среднемесячной температурой самого теплого месяца (июль) + 19,1°С, самого холодного (январь)-17,9°С. 
Гидрографическая сеть представлена: рекой – Улуй. Наиболее распространенными являются типы черноземов и серых оподзоленных почв. Механический состав почв среднесуглинистый, тяжелосуглинистый, глинистый.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору отходов и уборке территории. Специализированных организаций, отвечающих за санитарную очистку и уборку территории населенных пунктов Вагинского сельсовета, нет. Уборка территории сельского поселения осуществляется силами администрации. Специальных машин для осуществления санитарной очистки и механизированной уборки нет. 
Санкционированный объект размещения отходов представлен в виде площадки временного размещения отходов. Предприятий по обезвреживанию отходов, мусороперегрузочных станций, снега приемных пунктов, пунктов заправки поливомоечных машин водой, пунктов приема ЖБО (очистные сооружения канализации, поля фильтрации, канализационные насосные станции) на территории сельского поселения нет. 
	Очистка территории– одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.	Для организации системы обращения с отходами в населенных пунктах потребуется приобретение мусороуборочного парка. Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.	Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:
• разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения твёрдых бытовыхотходов.
Площадки для временного хранения ТБО размещены: ориентир - с.Вагино, участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на юго-восток, площадь – 1 га.; ориентир - д.Коробейниково, участок находиться примерно 300 м восточнее от ориентира, площадь  - 0,20 га; ориентир - д. Дмитриевка, участок находиться примерно 400 м северо-западнее от ориентира, площадь  - 0,30 га; ориентир - д. Ильинка, участок находиться примерно 100 м северо-восточнее от ориентира, площадь  - 0,30 га; ориентир - д. Павловка, участок находиться примерно 800м западнее от ориентира, площадь  - 0,20 га.

5. СОСТОЯНИЕ  САНИТАРНОЙ   ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

5.1 Система санитарной очистки и уборки

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору и удалению твердых бытовых отходов. Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание сельского поселения в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии.

На территории сельского совета часть жителей самостоятельно организует вывоз ТБО на площадку временного размещения ТБО, во время массовой уборки территории – субботников услугу по вывозу ТБО предоставляется администрацией Вагинского сельсовета. В местах массового скопления людей установлены урны.

5.2. Порядок уборки и содержания территории

На территории муниципального образования действуют «Правила  благоустройства территории Вагинского сельсовета», утвержденные Решением Главы Вагинского сельского совета 16.04.2008г. № 33-99, которые устанавливают единый порядок содержания  и организации уборки территории, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений  и ограждений.

Территория Вагинского сельского совета закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля, за соблюдением чистоты и порядка.

Система  санитарной   очистки  и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, мусора. Территория с асфальтобетонным покрытием должна быть очищена от снега, льда и снежного наката до асфальтобетона. Применение хлорсодержащих веществ, на тротуарах запрещается.

Летняя уборка включает уборку грунтовых наносов и песка с проезжей части дороги, сбор мусора на газонах. Периодичность выполнения основных операций по уборке  устанавливается администрацией сельского совета в зависимости от значимости (категорий) улиц.

На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в соответствии с  санитарными  нормами. Санитарные  правила и нормы СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные  правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г.N 4690–88),  очистка  урн должна производиться по мере их наполнения. Главным методом утилизации твердых бытовых отходов является размещение их на полигоне временного хранения.

5.3 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов  организаций и предприятий

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей.

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы, ФАПы и т. д.) на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты. Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01–85 «Организация строительного производства», СП 12–136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика (по их договору).

Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых бытовых отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной организацией.

5.4 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке города на договорной основе;

- иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления);

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хоз.фекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на городскую свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов);

- предъявлять для осмотра представителям органов местного самоуправления, органов  санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты  санитарной   очистки  (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хоз.бытовой канализации, объекты локального отопления).

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить  очистку  водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на полигоны твердых бытовых отходов;

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;

- осуществлять контроль за своевременной  санитарной   очисткой  в частном жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по  санитарной   очистке  (вывозу отходов и др.);

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по  санитарной   очистке  придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

На территории Вагинского сельского совета периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами администрации сельского совета  ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.

6.СОСТАВ, СВОЙСТВА, НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Твердые бытовые отходы по морфологическому признаку подразделяются на компоненты:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина, и прочие (неклассифицируемые фракции), отсев менее 15 мм.

Сезонные изменения состава ТБО характеризуется увеличением содержания пищевых отходов с 20…25%  - весной до 40…45% - осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11 до 5%.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1- 1.5 м3/чел./год, а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем отходов на территории  Вагинского сельского совета  в 2013 году составил -293,7т/год. Ниже в таблице  приведены объемы образующихся отходов ТБО и необходимая площадь полигонов ТБО на расчетный срок по населенным пунктам.

| Населенный пункт | Норма образования отходов, т/год |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| с.Вагино | 157,6 | 157,1 | 156,6 | 156,1 | 155,6 | 155,2 |
| д. Павловка | 25,5 | 25,1 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,1 |
| д. Ильинка | 42,8 | 42,4 | 42,0 | 41,4 | 41,0 | 40,5 |
| д. Дмитриевка | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,2 | 28,7 |
| д. Коробейниково | 36,6 | 36,1 | 35,6 | 35,2 | 34,7 | 34,2 |
| Всего: | 293,6 | 291,3 | 288,9 | 286,4 | 284,1 | 281,7 |

На площадке временного размещения ТБО, по мере необходимости производиться буртование отходов. На сходах граждан производиться разъяснительная работа по благоустройству.

Качественные характеристики твердых бытовых отходов

Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для северной климатической зоны.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

-  плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания ТБО.

Морфологический состав твердых бытовых отходов – это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником Твердые бытовые отходы» морфологический состав различается по климатическим зонам России.

Морфологический состав ТБО для различных климатических зон, % по массе

| Компоненты | Климатическая зона |
| --- | --- |
|  | средняя | южная | северная |
| Пищевые отходы | 35…45 | 40…49 | 32…39 |
| Бумага, картон | 32…35 | 22…30 | 26…35 |
| Дерево | 1…2 | 1…2 | 2…5 |
| Черный металлолом | 3…4 | 2…3 | 3…4 |
| Цветной металлолом | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 |
| Текстиль | 3…5 | 3…5 | 4…6 |
| Пластмасса | 3…4 | 3…6 | 3…4 |
| Стекло | 2...3 | 2…3 | 4…6 |
| Кости | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 2…3 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 1…3 |
| Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных) | 1…2 | 3…4 | 1…2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6…8 | 4…6 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев.

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1995 года резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 3-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых  банок из под напитков.

Фракционный состав ТБО – это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сито разного размера.

| Компоненты | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Пищевые отходы | - | 0…1 | 2…10 | 7…12,6 | 17…21 |
| Бумага, картон | 3…8 | 8…10 | 9…11 | 7…8 | 2…5 |
| Дерево | 0,5 | 0…0,5 | 0…0,5 | 0,5 | 0…0,5 |
| Металл | - | 0…1 | 0,5…1 | 0,8…1,6 | 0,3…0,5 |
| Текстиль | 0,2…1,3 | 1…1,5 | 0,5…1 | 0,3…0,8 | 0…0,6 |
| Пластмасса | 0…0,2 | 0,5…1 | 1…2,2 | 1…2,5 | 0,2…0,5 |
| Стекло | - | 0…0,3 | 0,3…1 | 1…2 | 1…1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3…0,5 | 0,5…0,9 |
| Кожа, резина | - | 0…1 | 0,5…2 | 0,5…1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2…1 | 0,5…1,8 | 0,5…2 |
| Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных) | 0…0,3 | 0,2…0,6 | 0…0,5 | 0…0,4 | 0…0,5 |
| Отсев (менее 15 мм) | - | - | - | - | 4…6 |
| всего | 7.0 | 13.3 | 22.1 | 25.3 | 32.3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность и влажность ТБО

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов, в целом средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность, т/ м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 – 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 – 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 – 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 – 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 – 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 – 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 – 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 – 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 – 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 – 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 – 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 – 0,6 |

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. Средняя влажность ТБО по сезонам года представлена в таблице

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |
| --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 356 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов  - бумаги и пищевых отходов  - и их влажности, а также от условий кратковременного хранения сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

Особые свойства ТБО

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связанности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20-30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70°.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью  - свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

7. УБОРКА ДОРОГ

7.1 Содержание автомобильных дорог

| № п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Вид работы (зимнее и летнее содержание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вагино | ул. Школьная, ул. Пахомова, ул. Почтовая, ул. Советская, ул. Кооперативная, ул. Новая | В осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, мусора. Территория с асфальтобетонным покрытием должна быть очищена от снега, льда и снежного наката до асфальтобетона. Применение хлорсодержащих веществ, на тротуарах запрещается. Летняя уборка включает уборку грунтовых наносов и песка с проезжей части дороги, сбор мусора на газонах. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией сельского совета в зависимости от значимости (категорий) улиц. |
| 2 | д. Павловка | ул. Первомайская |  |
| 3 | д. Ильинка | ул. Пахомова, ул. Северная |  |
| 4 | д. Дмитриевка | ул. Октябрьская |  |
| 5 | д. Коробейниково | ул. Школьная, ул. Сибирская, ул.Заречная ул.Набережная |  |

7.2. Зимняя уборка дорог

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Санитарная очистка и уборка территории Вагинского сельсовета – важнейшее санитарно-гигиенические мероприятия, способствующие охране здоровья населения и окружающей природной среды, включающие в себя комплекс работ по сбору, удалению, бытовых отходов, уборке территории.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводиться к решению следующих задач:

- Ликвидации и рекультивации существующих и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам несанкционированных свалок твердых-бытовых и производственных отходов;

- Созданию зеленных защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

Все задачи решаемые схемой санитарной очистки и уборки сельсовета имеют целью разработку конкретных мероприятий по защите окружающей среды от вредного влияния бытовых отходов, смета, которые могут вызвать загрязнения почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых вод.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется посредством регулярного сбора, вывоза отходов.

Система управления ТБО должно состоять из следующих элементов: сбор и временное накопление, захоронение. Эффективность принимаемых решений для каждого элемента оказывает позитивное или негативное влияние на всю систему управления ТБО и следовательно, на окружающую среду. Наиболее важный элемент системы – сбор временное накопление, поскольку он является основой формирования системы управления отходами.

9. ОРГАНИЗАЦИОНННАЯ СТРУКТУРА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

Организационная структура санитарной очистки и уборки Вагинского сельсовета, согласно исходным данным не организована.

Необходимое количество специальной техники для организации санитарной очистки:

| Наименование спецмашин | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузовные мусоровозы (с боковой загрузкой) вместимостью 10 м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бортовые машины для хоз.нужд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ состояния  санитарной   очистки  территории Вагинского сельского совета выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории Вагинского сельсовета централизованная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природа пользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселении отходов.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Отсутствие контейнерного оборудования, мусоровозов препятствует сбору и вывозу ТБО.

5. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

6. Существующая площадка временного размещения ТБО не отвечает санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

- Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

- Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами.

- Внедрение комплексной механизации  санитарной   очистки, повышение ее технического уровня и надежности. Обеспечение необходимости в контейнерах  и специальной техники, привести в соответствие  санитарным  правилам места накопления и хранения ТБО.

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень очистки, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям поселка при выполнении следующих рекомендаций:

- Усилить контроль, за населением и коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, тем самым решить вопрос несанкционированного размещения ТБО.

- Огородить места сборов отходов с целью предотвращения разноса ТБО на прилегающие дворовые территории и доступа животных.

- Приобрести необходимое количество техники, и проводить все необходимые операции по уборке территории.