Проект

актуализированной

схемы водоснабжения

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА

ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕКОСУЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С  2019 ПО 2035 ГОДА

(актуализация на 2021 год)

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………….. 2

Введение …………………………………………………….3

Глава 1.  «Схема водоснабжения»………………………….4

Раздел 1. Общие сведения…………………………………..4

Раздел 2. Цели и задачи разработки схем водоснабжения……..5

Раздел 3. Существующие положения в сфере водоснабжения…..12

Раздел 4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление……………………16

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения………………………………….21

Раздел 6. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения………………………….21

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………22

Приложения:

№ 1 – Схема водопроводных сетей в с. Большая Косуль;

№ 2 – протокол  лабораторных испытаний № 301-1019 от 29.05.2013г.;

№ 3 -  протокол  лабораторных испытаний № 301-1614 от 06.08.2013г.

ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения    Большекосульского сельского поселения  Боготольского муниципального района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года разработана на основании следующих документов:

-Распоряжение № 59-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013 – 2013 года»;

- Распоряжение № 139-р от 08.07.2013 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013г № 59-р «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013- 2030 года»;

- Распоряжение № 140-р от 08.07.2013 главы администрации Боготольского района Красноярского края о разработке схем водоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Большекосульском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные – скважины), водобашни, магистральные сети водопровода.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Большекосульского сельского поселения Боготольского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для

существующего, а также объектов социально-культурного  назначения в период по 2035 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Глава 1. «Схема водоснабжения»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения о Большекосульском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Территория муниципального образования Большекосульский сельсовет  расположена  в западной части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с муниципальным образованием Юрьевский сельсовет, на востоке – с землями г. Боготол и муниципальным образованием Боготольский сельсовет, на юге – муниципальным образованием Александровский сельсовет и на западе – с землями Кемеровской области.

Центром муниципального образования является село Большая Косуль. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 27 км, осуществляется по автомобильной дороге, в основном с гравийным покрытием.

Климат. Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается  в середине – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 10о С.  Среднегодовая температура воздуха равна – 0,4о С.  Вегетационный период с температурой воздуха выше + 10о С  составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юго – западное.

Рельеф широко – увалистый, центральная часть территории занята поймой реки Чулым ее притоками.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чулым и мелкими реками и ручьями.

Почвенный покров представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно – серые, лугово - черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Общая площадь земель муниципального образования Большекосульский  сельсовет составляет – 36317га. Общая площадь земель сельского поселения с. Большая Косуль в установленных границах составляет -161га.

Численность постоянно проживающего населения по Большекосульскому сельсовету – 1,27тыс.чел.

На территории муниципального образования  расположено шесть населенных пунктов: село Большая Косуль; деревня Дмитриевка; поселок Каштан; деревня Львовка; деревня Малая Косуль и деревня Тузлуки

.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены большая часть частного сектора с. Большая Косуль  – 56,6 %, 10 объектов соцкультбыта, 4 производственных объекта.

В пос. Каштан централизованным холодным водоснабжением обеспечены 3 производственных объекта ОАО РЖД. Частный сектор обеспечивается водой от предприятия «Транссибнефть» п. Каштан.

1.2. В настоящей схеме водоснабжения Большекосульского сельского поселения Боготольского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения , осуществляющей водоснабжение , а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Раздел 2.  Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Большекосульском  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2035 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения   сельского поселения  до 2035года.

2.1.  Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Большекосульского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.      Водоснабжение централизовано осуществляется в трех населенных пунктах: с. Большая Косуль, пос. Каштан и д. Малая Косуль из четырех скважин подачей в сеть потребителям, через глубинный насос в водонапорную башню.

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой в с. Большая Косуль:

1. Администрация Б-Косульского сельсовета;

2. МБУК ЦКС с. Б-Косуль

3. МБДОУ Б-Косульский детсад;

4. МБОУ Б-Косульская средняя общеобразовательная школа;

5. КГБУЗ Большекосульская врачебная амбулатория;

6. МБУ СОК «Олимпиец»;

7. КГКУ «Боготольский отдел ветеринарии»;

8. ООО «Дубравушка»;

9.ООО «Империя»;

10. МУП «РТЭК»;

11. ИП Груне «Фаворит»

12. ИП Жданов

13. Население;

14. Население хоз. нужды

Общая схема водопроводных сетей в с. Большая Косуль см. приложение 1.

На рис. 1

Схема водопроводных сетей в с. Большая Косуль

На рис.2

Схема водопроводных сетей в д. Малая Косуль.

рис.1

рис.2  д. Малая Косуль

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой в д. Малая Косуль:

1. Население;

2. Сельский клуб.

Перечень обслуживание объектов хозяйственно-питьевой водой через буровые колодцы в д. Львовка, д. Тузлуковка, д. Дмитриевка:

1. Население.

Водоочистка отсутствует везде, потребителям  подается исходная (природная вода). Основные показатели качества воды  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений находятся в удовлетворительном состоянии. Водозаборные устройства  (далее ВЗУ) находятся в удовлетворительном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в село Большая Косуль действует с 1970 года,  в д. Малая Косуль  с 1972 года .

2.2. Принципиальная схема водоснабжения с. Большая Косуль Боготольского района

| Скважина ул. 50 лет Октября,33Б (резервная) |  | Скважина ул. Ленина,135А (рабочая) |
| --- | --- | --- |

| Водобашня | Водонасосная станция |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V= 19308,635 м3/год в том числе: население – 17201,131 м3/год бюджетные потребители – 1988,982м3/год прочие потребители – 118,340 м3/год

Водоразборные колонки

2.3. Принципиальная схема водоснабжения с. Малая Косуль Боготольского района

Скважина ул. Центральная рабочая)

| Водобашня |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода – водоразборные колонки

2.4. Принципиальная схема водоснабжения д. Львовка Боготольского района

Колодец ул. Львовская 1 шт

2.5. Принципиальная схема водоснабжения д.Тузлуковка Боготольского района

Колодец ул. Тузлуковская 1 шт

2.6. Принципиальная схема водоснабжения д. Дмитриевка Боготольского района

Колодец ул. Дмитриевская 1 шт

Объекты системы водоснабжения в с. Большая Косуль, Большекосульского сельсовета являются муниципальной собственностью Администрации Боготольского района. Данные объекты водоснабжения находятся в оперативном управлении у МКП «Услуга», которая является гарантирующей ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения.    Предприятие находится по адресу: 660066 с. Боготол, ул. Целинная, 7, Боготольского района, Красноярского края.

Скважина в д. Малая Косуль, колодцы в д. Львовка, д. Тузлуковка, д. Дмитриевка  находится в ведении Большекосульского сельсовета.

В с. Большая Косуль и  д. Малая Косуль вода централизовано подается глубинным насосом из скважины в водонапорную башню, а потом идет дальнейший разбор. Часть населения частного сектора Большекосульского сельсовета  имеют бытовые скважины и колодцы.

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Большекосульского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края являются закрытые источники. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества» (приложение 4 Протокол лабораторных испытаний № 307-267 от 20.03.2018 г.)

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

-децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени.

Действующей станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов осуществляется от собственных ВЗУ.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Большекосульского  сельского поселения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице № 1.

3.2. Характеристика существующих скважин.

Таблица 1. основные данные по существующим  скважинам.

| Населенный пункт | Год постройки | Глубина скважин м | Дебит скважины м3/час | D обсадной трубы, мм | Водоисточник, подъемное устройство | Тип водобашни | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность администрации Боготольского района |
| 1. село Большая Косуль, ул. 50 лет Октября,33А (резервная), МКП «Услуга» | 1983 | 150 | 10 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн.. (метал) (1990г.) | 25 |
| 2. село Большая Косуль, ул. Ленина, 135А Рабочая), МКП «Услуга» | 2009 | 400 | 10 | 219 | скважина, ЭЦВ 6-6,5-125 |  |  |
| 1. с. Большая Косуль, ул. Лесная,27А (резервная, требуется кап. ремонт), м.с. Казна | 1968 | 150 | 10 | 168 | скважина, ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) 1968г (рем.1997г.) | 25 |
| Администрация Большекосульского сельсовета |
| 1. д. Малая Косуль, ул. Центральная (рабочая) | 1969 | 130 | 3,0 | 168 | скважина, ЭЦВ 6-6,3-85 | металл. | 15 |

Подъемное устройство: Марки ЭЦВ 6-6,3-125  с. Б-Косуль, п. Каштан, марки ЭЦВ 6-6,3-85 в д. М-Косуль.

Приборы учета воды на водобашнях отсутствуют.

Около скважины, расположенной в с. Б-Косуль по ул. 50 лет Октября, 33А,  установлена водонапорная башня объемом 25м3 (Рожновского).  Скважина, расположенная в с.Большая Косуль ул. Ленина, 135А, имеет водонасосную станцию (1 и 2 подъема), введеную в эксплуатацию в 2016году..Около скважины в д. М. Косуль  установлена водонапорная башня объемом 15 м3.. Все скважины имеют наземные павильоны (кирпичные и металлические).

Скважина в с. Большая Косуль по ул. 50 лет Октября является резервной скважиной, работа скважины предусмотрена в полуавтоматическом режиме. Вторая скважина в с. Большая Косуль по ул. Ленина  работает круглосуточно в полуавтоматическом режиме, обеспечивая водой основную часть населения села. Башня оборудована поплавковыми камерами, которые через панель управления управляют насосами.

В д. Малая Косуль из скважины в водобашни закачивается вода 1-2 раза в сутки, то есть работает в ручном режиме.

Общая протяженность водопроводных сетей Большекосульского сельского поселения составляет 9,476 км., в том числе ветхих сетей – 3,43км.

Водопроводная сеть в с. Большая Косуль протяженностью 5,57 км,  и в п. Каштан протяженностью 2,88 км находится в муниципальной собственности  администрации Боготольского района. Водопроводная сеть  в д. Малая Косуль протяженностью 1,03 км находятся в ведении администрации Большекосульского сельсовета.

Обслуживание водопроводных  сетей в с. Б-Косуль осуществляет предприятие МКП «Услуга».

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.

3.3. Сети   водоснабжения Большекосульского поселения

Таблица 2. Характеристика  водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение объекта | Год ввода в экспл. | D трубы, мм материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сети: МКП «Услуга» |  |  |  |
|  | с. Большая Косуль |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина | 2007 | 90 пвх | 100 |
| 2 | ул. Ленина | 2001 | 90 пвх | 185 |
| 3 | ул Ленина | 2009 | 90 пвх | 439,68 |
| 4 | ул. Ленина | 2001 | 50 пвх | 259,19 |
| 5 | ул.50 лет Октября | 2006 | 90 пвх | 1008,28 |
| 6 | ул. 50 лет Октября | 2010 | 50 пвх | 337,61 |
| 7 | ул. Новая | 2006 | 50 пвх | 178,13 |
| 8 | ул. Новая | 1970 | 100 чугун | 368,5 |
| 9 | ул. Партизанская | 2009 | 50 пвх | 90 |
| 10 | ул. Партизанская | 1970 | 100 чугун | 209,83 |
| 11 | ул. Партизанская – ул. Просвещение | 2009 | 50 пвх | 140,97 |
| 12 | ул. Просвещение | 1970 | 100 чугун | 421,25 |
| 13 | ул. Просвещение | 2006 | 90 пвх | 235 |
| 14 | ул. Просвещение | 1970 | 100 сталь | 66,75 |
| 15 | ул. Лесная | 2009 | 90 пвх | 289,01 |
| 16 | ул. Лесная | 2009 | 50 пвх | 110,78 |
| 17 | ул. Молодежная | 1970 | 40 сталь | 320 |
| 18 | ул. Молодежная | 1970 | 100 чугун | 221,97 |
| 19 | ул. Просвещения – ул. Молодежная | 1970 | 100 чугун | 294,77 |
| 20 | ул. Просвещения – ул. Молодежная | 2009 | 90 пвх | 164,03 |
| 21 | ул. Просвещения – ул. Молодежная | 2003 | 50 пвх | 127,29 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района | Х | Х | 5568,04 |
| 1 | д. М-Косуль, ул. Центральная | 1972 | 40 | 1025 |
|  | Итого: в ведении сельсовета | Х | Х | 1025 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6593,04 |

Основная часть водопровода в с. Б-Косуль была проложена до 1970г. Водопроводные сети состоят из стальных, чугунных и ПВХ труб диаметром от 40 до 100 мм.

Износ водопроводных сетей на 01.01.2020 г. в с. Большая Косуль составляет -  31%.

В д. М-Косуль водопровод был проложен до 1972года.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 40 до 100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5-3,0м

Количество поднятой воды в Большекосульском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние года составляет:

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | 2018 год, м3 | 2019 год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «Услуга» |  |
| 1 | с. Большая Косуль | 19840 | 20547 |
|  | Итого: | 19840 | 20547 |

Общая численность населения Большекосульского  сельского поселения составляет 1,27 тыс. чел.,  в с. Б-Косуль, д. М-Косуль и п. Каштан  пользуются услугами водоснабжения. Обеспеченность  абонентов приборами учета расхода воды в с. Б-Косуль составляет 76% (информация на 01.01.2019г). В других населенных пунктах приборы учета воды отсутствуют.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью муниципального образования Боготольский район. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки.

2.Источником водоснабжения Большекосульского сельского поселения Боготольского муниципального района являются артезианские воды.

3. Артезианская вода  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по содержанию железа, жесткости и мутности.

3.4. Анализ существующих проблем.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Раздел 4. Существующие балансы  производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление.

4.1. Сведения о системах водоснабжения по состоянию на 01.01.2020г.

Большекосульское сельское поселение имеет следующие сведения водоснабжения:

Таблица 4.

| Показатели | Един.изм. | Количество фактически |
| --- | --- | --- |
| с. Большая Косуль: МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 1347 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 14 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,48 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,09 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 5,1 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 85,8 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 2 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 480 53 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 41 |
| Процент утечек воды | % | 5 |

4.2. Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления на 2019 год

Большекосульское сельское поселение имеет следующий водохозяйственный баланс:

Таблица 5

| Наименование поселения | Всего м3/год | в том числе: потребители |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные | прочие | собств производст. | население |
|  |  |  |  |  | всего | население | хоз.нужды |
|  |  |  |  |  |  |  | животные полив |
| Б-Косульское | 20547 | 1855 | 275 | 0 | 17255 | 17166 | 89 |
| в том числе: с. Б-Косуль МКП «Услуга» | 20547 | 1855 | 275 | 0 | 17255 | 17166 | 89 |

4.3. Общий баланс подачи и реализации воды, неучтенные расходы и потери воды при ее производстве и транспортировке.

Большекосульское сельское поселение имеет следующие сведения  работы водопровода за 2019год:

Таблица 6

| Показатели | Ед. измер. | Фактически |
| --- | --- | --- |
| с. Б-Косуль: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 20,55 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 20,55 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 19,38 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 19,38 |
| из них; населению | тыс.м3 | 17,25 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 1,85 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0,27 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 1,162 |

4.4. Водохозяйственный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

Территориальный водный баланс подачи воды за 2019 год по зонам действия водопроводных сооружений Большекосульского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | бюджетные потребители | прочие потребители | Утечка и неучтенный расход воды |
|  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МКП «Услуга» |
| с. Б-Косуль | 56,29 | 20547 | 47,27 | 17255 | 5,1 | 1855 | 0,75 | 275 | 3,18 | 1162 |
| Итого: | 56,29 | 20547 | 47,27 | 17255 | 5,1 | 1855 | 0,75 | 275 | 3,18 | 1162 |

4.5. Действующие тарифы на холодную воду.

Для муниципального казенного предприятия Боготольского района Красноярского края «Услуга» тариф на холодную воду со сроком действия с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2020г – 125,46руб/м3

с 01.07.2020г. – 131,23 руб/м3

Тарифы  на холодную воду утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.11.2019г №501-в

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчетным  путем.

Приборы учета воды в с. Большая Косуль  имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  76%.;

- МБДОУ детский сад;

- МБОУ Большекосульская СОШ;

- МБУК ЦКС,

- Администрация Б-Косульского сельсовета,

- МБУ СОК Олимпиец,

- Отдел ветеринарии,

- Врачебная амбулатория;

Приборы учета воды в п. Каштан  отсутствуют.:

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям – СанПиН 2.1.4.1074-01. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии, кроме скважины по ул. Лесной в  с. Б-Косуль - требуется кап.ремонт. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4.6. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению Большекосульского сельского поселения установлены   в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года и согласно Приложения к решению сессии Боготольского районного Совета депутатов от 10.03.2004г. № 30-194.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по Боготольскому району Красноярского края

1. Холодное водоснабжение:

1.1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидящими длиной 1200мм с душем – 4,17 м3/мес. на человека:

1.2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем – 4,22 м3/мес. на человека:

1.3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами  без  душа – 2,97 м3/мес. на человека:

1.4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами, душем– 3,73 м3/мес. на человека:

1.5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками– 2,62 м3/мес. на человека:

1.6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200мм с душем– 7,36 м3/мес. на человека:

1.7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1500-1550мм с душем– 7,46 м3/мес. на человека:

1.8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа– 7,16 м3/мес. на человека:

1.9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем– 6,36 м3/мес. на человека:

1.10. Многоквартирные и жилые дома без нагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами– 3,86 м3/мес. на человека:

1.11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1200мм с душем  4,17 м3/мес. на человека:

1.12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550мм с душем  7,46 м3/мес. на человека:

1.2. Прочие здания:

1.2.1.больница с общими ваннами и душевыми – 115 л/сут на 1 койку;

1.2.2. поликлиники и амбулатории – 13 л/сут на 1 больного в смену;

1.2.3. детские сады, ясли с дневным пребыванием детей – 75 л/сут на 1 ребенка;

1.2.4. детские сады, ясли с круглосуточным пребыванием детей – 93 л/сут на 1 ребенка;

1.2.5. административные здания – 12 л/сул на 1 работника;

1.2.6. общеобразовательные школы – 12 л/сут на 1 учащегося и преподавателя;

1.2.7. аптеки (торговый зал и подсобные помещения) – 12 л/ сут. на 1 работника;

1.2.8. магазины продовольственные – 250 л/сут. на 1 работающего в смену (20м2 торговый зал);

1.2.9.магазины промтоварные – 12 л/сут на 1 работающего в смену;

1.2.10. бани для мытья в мыльной с тазами и ополаскиванием в душе – 180 л/ сут;

1.2.11 частные бани – 100 л/мес на 1 человека.

1.3. Хозяйственные нужды:

1.3.1. полив огородов земельного участка при водоснабжении из уличной колонки – 0,061м3/мес на 1м2 (продолжительность сезона полив огородов – 60 дней);

1.3.2.полив из постоянных или временных водопроводов – 0,183м3мес. на 1м2;

1.3.3. пользование водой из колонок – 40 л/ сут на человека;

1.3.4. крупный рогатый скот – 1,825 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.5. молодняк крупного рогатого скота– 0,915 м3/мес. на 1 голову животного

1.3.6. лошади – 1,825 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.7. свиньи – 0,915 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.8. овцы– 0,305 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.9. козы– 0,076 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.10. куры, индейки– 0,030 м3/мес на 1 голову животного;

1.3.11. утки, гуси– 0,060 м3/мес на 1 голову животного;

1.4. Производственные здания:

1.4.1. административные здания – 12,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.2. рабочие – 14,0 л/ сут.;

1.4.3. автомашины – мойка – 200,0л/год;

1.4.4. заправка – 40,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.5. котельная подпитка – 0,36л/сут;

1.4.6. унитаз – 83,0 л/час;

1.4.7. умывальник, рукомойник с водопроводным краном – 30,0 л/час;

1.4.8. раковина – мойка – 50,0 л/ час

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения.

.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на территории Большекосульского сельского поселения не планируется.

Раздел 6.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях, так и на участка в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.  также не предусмотрено.

Сохраняется существующая система водоснабжения.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения на территории Большекосульского сельского поселения не планируется