ПРОЕКТ

внесения изменения в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований Боготольского района: Александровский  сельсовет, Вагинский сельсовет, Краснозаводский сельсовет

в статье 59:

дополнить первый абзац части 1.1 словами следующего содержания:

«-максимальный процент застройки участка – 60 %;»;

в статье 60:

дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне:

– минимальный размер земельного участка  – 0,003га;

–максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства –  3 метра;

– предельное количество этажей зданий – до 4-х этажей;

– предельная высота зданий (строений, сооружений) – не устанавливается;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.»;

в статье 61:

дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной зоне:

– минимальный размер земельного участка –0,01 га;

–максимальный размер земельного участка – не подлежит  установлению;

– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 6 метров;

– предельное количество этажей зданий – до 4 этажей;

– предельная высота зданий (строений, сооружений) – не устанавливается;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.»;

в статье 62:

дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне транспортной инфраструктуры:

–минимальный размер земельного участка –0,001 га;

–максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 3 метров;

– предельное количество этажей зданий – до 3  этажей;

– предельная высота зданий (строений, сооружений) – не устанавливается;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.»;

в статье 63:

дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне инженерной инфраструктуры:

–минимальный размер земельного участка –0,001 га;

–максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 3 метров;

– предельное количество этажей зданий – не подлежит установлению;

– предельная высота зданий (строений, сооружений) – не подлежит установлению;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.»;

в статье 64:

дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне рекреационного назначения:

–минимальный размер земельного участка –0,001 га;

–максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 3 метров;

– предельное количество этажей зданий – до 2 этажей;

– предельная высота зданий (строений, сооружений) – не подлежит установлению;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.»;

в статье 65:

дополнить первый абзац частью 3 словами следующего содержания:

« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.»;

в статье 66:

дополнить первый абзац частью 2 словами следующего содержания:

« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.»;

в статье 67:

дополнить частью 2 следующего содержания:

«2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.».